杭林水〔2008〕298号

关于印发《杭州市水利工程

质量监督管理规定》的通知

各区、县（市）水利水电局、局属各有关单位：

根据国务院《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》和《浙江省水利工程质量管理规定（试行）》、《浙江省水利工程质量监督工作导则》等法规、规章和规定，结合本市实际，我局对《杭州市水利工程质量监督管理若干规定》（杭林水[1999]62号）进行了修改，形成了《杭州市水利工程质量监督管理规定》，现印发给你们，请你们遵照执行，严格履行政府对水利工程的监督管理职能。

附件：杭州市水利工程质量监督管理规定

二ＯＯ八年九月二十八日

附件：

杭州市水利工程质量监督管理规定

第一章 总则

第一条 为加强全市水利工程质量监督管理，规范我市水利工程质量监督工作，保障工程质量，保证工程安全，充分发挥投资效益，根据国家和省有关规定，制定本规定。

第二条 市、县（市、区）水行政主管部门主管本行政区域的水利工程质量监督工作。各级水利工程质量监督机构是同级水行政主管部门对水利工程质量进行监督管理的专职机构，负责对水利工程质量进行强制性的监督管理。

第三条 本规定所称水利工程是指在全市范围内新建、扩建、改建、加固的防洪、排涝、灌溉、农村供水、水力发电、水土保持、围垦、河道整治等各类水利水电工程。凡在本市境内从事水利工程建设活动的项目法人（建设单位）、勘察、设计、施工、监理，设备和有关产品制造等单位和个人，必须遵守本规定，主动接受水利工程质量监督机构的监督。

第四条 水利工程质量由项目法人（建设单位）负全面责任。勘察、设计、施工、监理单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责。质量监督机构履行政府部门监督职能，不代替项目法人（建设单位）、勘察、设计、施工、监理单位的质量管理工作。水利工程建设各方均有责任和权利向有关部门和质量监督机构反映工程质量问题。

第五条 水利工程质量监督的主要依据：

㈠ 国家和省、市有关工程质量管理的法律、法规、规章；

㈡ 水利水电及相关交通、建筑等行业的有关技术规程、规范、质量检验评定标准；

㈢ 经批准的设计文件、合同及其他文件。

第六条 水利工程验收时，分部工程验收的质量结论和相关资料应在验收通过之日后的10个工作日内报该项目的质量监督机构核备；单位工程以及大型枢纽主要建筑物的分部工程验收的质量结论应当报该项目的质量监督机构核定，未经核定或核定不合格的，项目法人不得通过法人验收；项目竣工验收前，工程质量等级必须经质量监督机构核定，未经核定或核定不合格的工程，不得进行竣工验收，不得交付使用。

第七条 水利建设市场中相关活动涉及工程业绩认定的，必须以水行政主管部门出具的阶段验收、竣工验收鉴定书或质量监督机构出具的阶段验收、竣工验收工程质量评价、监督意见为依据。

第二章 机构和人员

第八条 全市水利工程质量监督机构设置：

㈠市水利工程质量监督机构隶属于市水行政主管部门，业务上受省水利工程质量监督机构的指导，监督机构负责人由市水行政主管部门任命，并报省水利工程质量监督机构备案；

㈡ 各县（市）及萧山区、余杭区设立水利工程质量监督机构，隶属于同级水行政主管部门，业务上接受市水利工程质量监督机构的指导，负责人由同级水行政主管部门任命，报市水利工程质量监督机构备案。

第九条 对规模较大或需由市、县（区）水利工程质量监督机构联合履行质量监督职责的工程，应设置水利工程质量监督项目组，对受监工程行使具体质量监督的职责；项目组由水利工程质量监督机构根据受监工程项目的具体情况，委派质量监督员和该工程的主管部门（或所在地水利工程质量监督机构）等不少于3名专兼职质监员组成，并明确负责人。

第十条 各级水利工程质量监督机构应配备一定数量的专职质量监督员，质量监督员的数量由同级水行政主管部门根据工作需要和专业配备的原则确定。

第十一条 水利工程质量监督员必须具备以下条件：

㈠ 坚持原则，秉公办事，责任心强；

㈡ 取得工程师职称，或具有大专以上学历、五年以上从事水利水电工程设计、施工、监理、咨询或建设管理工作的相应经历;

㈢ 经过质量监督机构组织的监督员岗位培训,具有从事质量监督的专业技能。

第十二条 质量监督机构可聘任符合条件的工程技术人员作为工程项目的兼职质量监督员。为保证质量监督工作的公正性、权威性，凡从事该工程建设、监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。

第三章 机构职责

第十三条 市水利工程质量监督机构的主要职责：

㈠ 贯彻执行国家和省市有关工程质量管理的方针、政策，结合实际制定和落实本市水利工程质量监督、检测有关规定和办法；

㈡ 管理全市范围内水利工程的质量监督工作，指导县（市、区）水利工程质量监督机构工作;

㈢ 负责辖区内由市水行政主管部门负责审批的水利工程的质量监督工作；直接负责市区（不含萧山、余杭）水行政主管部门负责审批的水利工程质量监督工作；

㈣负责检查督促项目法人、监理、设计、施工单位健全质量检查体系和质量保证体系；

㈤参加受监督水利工程的阶段验收、竣工验收；

㈥参与水利工程质量检查和事故的分析处理，向水行政主管部门提出处罚建议；

㈦掌握全市范围内水利工程质量动态，检查指导县（区）水利工程质量监督机构和各工程质监项目组工作开展情况，定期向市水行政主管部门和省质量监督机构报告全市范围内水利工程质量监督的有关情况；组织质量监督工作经验交流和质量监督人员的培训、考核；开展全市水利工程质量巡查工作。

第十四条 各县（市、区）水利工程质量监督机构的主要职责：

㈠贯彻执行国家和省、市有关工程质量管理的方针、政策;

㈡负责辖区内属于同级水行政主管部门审批或市水利工程质量监督机构委托的水利工程的质量监督工作，协助配合省、市水利工程质量监督机构在本辖区内组织监督的水利工程的质量监督工作；

㈢负责检查督促项目法人、监理、设计、施工单位健全质量检查体系和质量保证体系；
    ㈣参加受监督水利工程的阶段验收、竣工验收；
    ㈤参与水利工程质量检查和事故的分析处理，向水行政主管部门提出处罚建议；

㈥掌握辖区内水利工程质量动态和质量监督工作情况，定期向同级水行政主管部门报告和市质量监督机构报告辖区内水利工程质量监督的有关情况。

第十五条 质监项目组应每季度向所设置的质量监督机构和所在县（区）水行政主管部门（或质量监督机构）汇报质量监督工作情况。

第四章 质量监督

第十六条 水利工程建设项目的质量监督期为从发出质量监督书之日起到工程竣工验收止（含合同质量保修期）。

第十七条 水利工程质量监督机构对水利工程质量的监督，主要包括对工程建设各方主体质量责任行为的监督、工程实体质量的监督、工程验收的监督、工程质量事故处理的监督。

第十八条 水利工程质量监督机构对项目法人的质量行为监督包括：

㈠质量检查体系和制度的建立、落实情况;

㈡设计、施工、监理及有关产品制作单位的资质是否符合工程建设的资质要求;

㈢组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况;

㈣原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况;

㈤工程质量检测落实情况;

㈥组织重要隐蔽工程、基础工程、分部工程、单位工程完工验收情况;

㈦对质量事故的报告、处理及记录情况。

第十九条 水利工程质量监督机构对勘察、设计单位质量行为监督包括：

㈠参加重要隐蔽工程及工程关键部位工程质量验收情况;

㈡签发设计修改、变更、技术联系单情况;

㈢参加有关工程质量问题的处理情况；

㈣参加工程验收情况。

第二十条 水利工程质量监督机构对施工单位的质量行为监督包括：

㈠施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况;

㈡分包单位资质及对分包单位的管理情况;

㈢质量保证体系的建立及执行情况;

㈣主要施工管理岗位和特种作业人员持证上岗、配备及到位情况;

㈤工地试验室的设置或委托试验情况;

㈥施工组织设计或施工方案报审及执行情况;

㈦工程现场施工操作技术规程、规范、质量标准或技术文件的配置及执行情况；

㈧工程技术标准及经审批的施工图设计文件的实施情况；

㈨建筑物原材料及中间产品有关质量指标数理统计，单元、分部、单位工程质量自评情况；

㈩质监机构提出的质量问题整改处理情况；

（十一）质量缺陷的整改和质量事故的处理情况；

（十二）技术资料的收集、整理情况。

第二十一条 水利工程质量监督机构对监理单位的质量行为监督包括：

㈠监理单位资格、总监资质和项目监理机构人员资格、配备及到位情况;

㈡监理规划（监理大纲）编制的内容(关键部位和工序的确定及措施)及执行情况;

㈢对原材料、构配件、设备投入使用或安装前进行抽检复验及对不合格原材料、构配件、设备的处理情况;

㈣对分包单位的资质进行核查情况;

㈤质量指标平行抽检（见证取样、送样制度）的实施情况;

㈥对重要隐蔽工程、工程关键部位工序实施旁站监理情况;

㈦质量缺陷、质量事故、通知签发及整改处理和结果的复查情况；

㈧组织单元、分部、单位工程的质量复评情况；

㈨监理资料收集、汇总、整理情况。

第二十二条 水利工程质量监督机构对工程质量检测单位的质量行为监督包括：

㈠是否超越核准的类别、业务范围承接任务;

㈡检测业务基本管理制度情况;

㈢检测内容和方法的规范性程度;

㈣检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度。

第二十三条 水利工程质量监督机构对施工图审查单位的质量行为监督包括：

㈠是否超越业务范围承接任务;

㈡施工图审查的规范性程度;

㈢施工图审查的符合性程度。

第二十四条 水利工程质量监督机构对工程实体质量的监督包括：

㈠对工程实体质量的监督采取抽查施工作业面的施工质量与对关键部位重点监督相结合的方式;

㈡质量监督机构对地基处理的施工质量、检测报告及验收记录，防渗工程的材料和施工质量、检测报告及验收记录进行重点抽查：

㈢质量监督机构应对重要隐蔽工程、工程关键部位的验收进行重点检查；

㈣质量监督机构应根据实际情况对安装工程的使用功能的检测、消缺及试运行记录进行抽查；

㈤质量监督机构应对涉及结构安全、使用功能、关键部位的实体质量或材料进行监督检测，检测记录应列入质量评定报告;

㈥监督检测的项目和数量应根据《浙江省水利工程质量检测实施办法》来确定;

㈦质量监督机构经监督检查发现工程质量不符合有关规程、规范或对工程质量有怀疑的，应责成有关单位委托有资质的检测单位进行检测。

第二十五条 水利工程质量监督权限如下：有权要求被检查的单位提供工程有关文件和资料,并对工程概况、质保体系、工程进展、项目划分、质量评定、工程验收等有关情况进行调查了解；有权进入被检单位的施工现场对工程质量、安全生产等进行检查；有权责令参建各方改正不规范操作，并视情节轻重，执行第七章有关条款的规定。

第二十六条 水利工程质量监督的程序：

㈠ 项目法人（建设单位）应在工程开工前向相应的水利工程质量监督机构申请质量监督。申请资料应包括：质量监督申请书、工程概况、项目法人（建设单位）组建情况、初步设计及概算批复情况（附批文复印件）、施工、监理、设计合同、施工图等；

水利工程质量监督机构在收到质量监督申请后应尽快明确质量监督组织形式及组成人员，并下达质量监督书,通知申报单位，通知中应明确该工程质量监督的组织形式和主要人员以及其它要求；

㈡ 项目法人（建设单位）应及时会同监理，组织设计、施工单位共同研究商定该工程的项目划分。一般于开工前以文件形式报送相应质量监督机构审查。项目划分时，要对主要单位工程、主要分部工程、主要单元工程加标识，并对重要隐蔽工程及工程关键部位加以明确；

水利工程质量监督人员应熟悉工程情况，在接到项目法人（建设单位）报送的工程项目划分意见后，及时对工程项目划分进行审查，提出书面审查意见，然后以文件形式发送给项目法人（建设单位）并抄送其他参建单位；

㈢ 工程开工后，水利工程质量监督机构应对照施工进度计划，制定详细的质量监督计划或工作方案，同时，确定重要隐蔽工程和工程关键部位。并按规定对工程质量实施监督检查，对监督检查过程中发现的问题和质量隐患，提出整改意见，有关单位应当进行整改；
    ㈣ 在阶段验收前，对列入验收范围的单元、分部、单位工程的质量等级，均已经过施工单位自评，监理单位复评，由项目法人以书面形式报请质量监督机构对工程进行阶段性的质量评价。质量监督机构应及时提出工程质量评价意见；
    ㈤ 在技术预验收（竣工验收）前，项目法人（建设单位）组织施工、监理单位完成质量等级自评后，以书面形式报请质量监督机构对工程进行总体质量等级评定。

第二十七条 发生较大、重大和特大工程质量事故后，项目法人（建设单位）及参建各方应执行水利部《水利工程质量事故处理暂行规定》的规定，及时报告和处置。

第五章 质量检测

第二十八条 水利工程质量检测是工程质量监督、质量检查和质量评定、验收的重要手段。施工单位、监理（项目法人或建设单位）应根据有关规程、规范、质量评定标准和有关规定，按《浙江省水利工程质量检测实施办法》要求适时对工程质量进行全面检测。

水利工程质量监督机构可根据规定或工程特定需要，要求项目法人委托具有相应资格的水利工程质量检测单位对水利工程质量进行检测。

第二十九条 承担水利工程质量检测的单位，必须取得省级以上计量认证合格证书以及省级以上水行政主管部门或流域机构资格认定，才能从事工程质量检测工作。

第六章 奖惩

第三十条 水利工程建设实行信用管理制度。市水行政主管部门将按省、市有关规定对水利工程建设市场主体的信用进行监督管理，并将市场主体的身份信息、良好信息和不良信息进行采集、记录、公布。

第三十一条 项目法人（建设单位）有下列行为之一的，水利工程质量监督机构应报请水行政主管部门记录信用管理网络或予以通报。

㈠ 未及时办理工程质量监督申请的；

㈡ 未按规定选择相应资质等级的设计、施工、监理单位的；

㈢ 未按规定及时进行已完工程验收就同意进入下一阶段施工或未经阶段验收及竣工验收，就将工程交付使用的；

㈣发生质量事故没有按有关规定执行的。

第三十二条 设计、施工、监理单位有下列行为之一的，水利工程质量监督机构应报请同级水行政主管部门记录信用管理网络，或予以通报；或建议上级行政主管部门降低资质等级直至收缴资质证书，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

㈠ 无证或超越资质等级承接任务的；

㈡ 不接受水利工程质量监督机构监督的；拒绝执行质量监督机构整改意见的；

㈢ 在工程实施过程中，未经有权部门批准擅自变更工程规模或设计标准的；

㈣ 施工单位使用未经检验或检验不合格的建筑材料和工程设备，或在工程施工中粗制滥造、偷工减料、伪造记录的；

㈤ 监理单位未按监理规范要求实施监理的；

㈥ 提交验收资料不真实导致验收结论有误的；

㈦ 未按规定进行质量保修的；

㈧ 发生重大工程质量事故没有及时按有关规定执行的；

㈨ 经水利工程质量监督机构核定工程质量等级为不合格的。

第三十三条 质量检测单位伪造检测数据、检测结论的，视情节轻重，由质量监督机构报水行政主管部门，记录信用管理网络或予以通报、降低资质等级直至收缴资质证书。因伪造行为造成严重后果的，按国家有关法律法规规定处理。

第三十四条 水利工程质量监督机构及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，情节较轻的，由水行政主管部门对其直接负责的主管人员和责任人员给予行政处分。情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十五条 对在水利工程质量管理和质量监督工作中做出显著贡献的单位和个人，由水行政主管部门给予表彰和奖励。

第七章 附则

第三十六条 防汛抢险工程不适用本规定，小型农田水利和防汛岁修工程的质量监督管理可适当简化，由区、县（市）水行政主管部门根据本地实际，制定具体实施细则，报市水行政主管部门备案。

第三十七条 本规定由杭州市林业水利局负责解释。

第三十八条 本规定自印发之日起施行。原杭州市林业水利局1999年3月31日印发的《杭州市水利工程质量监督管理若干规定(试行)》（杭林水[1999]62号）同时废止。

主题词：水利工程 质量监督 管理规定 印发 通知

抄送：省水利水电工程质量与安全监督管理中心

杭州市林业水利局办公室 2008年9月28日印发